Лента изоляционная Соответствие НТД ГОСТ 2162-97 Минимальная рабочая температура не выше -30 оС Максимальная рабочая температура не ниже 30 оС Тип ленты резиновая смесь нанесена с одной стороны или резиновая смесь нанесена с двух сторон Номинальная ширина не менее 15 мм не более 25 мм Толщина 0,35 мм Масса 1 м2 не менее 250 не более 400 г Предельное отклонение по ширине не менее -2 мм не более 2 мм ****ИНТЕГРАЛ**** Лента не содержит веществ, изменяющих цвет соприкасающихся с ней металлических поверхностей Лента предназначена для электроизоляции

Катанка горячекатаная Соответствие НТД ГОСТ 30136-95, ГОСТ 25902006, ГОСТ 380-2005 Временное сопротивление не более 540 Н / мм2 Катанка изготовлена из углеродистой стали обыкновенного качества Способ охлаждения ускоренное охлаждение или охлаждение на воздухе Точность прокатки повышенная или обычная Охлаждение двухстадийное или одностадийное Условный номер марки стали катанки в зависимости от химического состава не более 3 Степень раскисления стали катанки спокойная или полуспокойная или кипящая Номинальный диаметр более 6 мм менее 8 мм Предельное отклонение по номинальному диаметру не менее -0,5 мм, не более 0,3 мм ****ИНТЕГРАЛ**** Овальность не превышает 50 % суммы предельных отклонений по диаметру На поверхности катанки не имеется раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений

Лак электроизоляционный Соответствие НТД ГОСТ 15865-70 Время высыхания до степени 3 при температуре от 105 до 110°С менее 1 ч Способность просыхания лака в толстом слое при температуре от 115 до 120 °С менее 15 ч Термоэластичнос ть пленки при температуре (150±2)°С не менее 48 ч Маслостойкость плёнки не менее 78 Н Электрическая прочность пленки при температуре (20±2)°С не менее 70 МВ / м Электрическая прочность пленки при температуре (130±2)°С не менее 40 МВ / м Электрическая прочность пленки после действия воды в течение 24 часов при температуре (20±2)°С не менее 30 МВ / м Удельное объемное электрическое сопротивление пленки при температуре (20±2) °С более 1 •1012 Ом•м (десять в двенадцатой степени) Удельное объемное электрическое сопротивление пленки при температуре (130±2) °С более 1 •109 Ом•м (десять в девятой степени) Удельное объемное электрическое сопротивление пленки после действия воды в течение 24 ч при температуре (20±2) °С более 5 •1010 Ом•м (десять в десятой степени) Массовая доля нелетучих веществ не менее 50 менее 53 % Массовая доля свободного формальдегида в лаке менее 0,6 %

Гвоздь строительный Соответствие НТД ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75 Материал изготовления гвоздя сталь Длина гвоздя более 25 мм не более 40 мм Диаметр головки гвоздя не менее 3,5 мм Высота головки гвоздя более 0,96 мм не более 1,2 мм Стержень гвоздя круглый или трефовый или трефовый с перемычками Торцовая поверхность головки гвоздя гладкая или рифленая

Болт с гайкой и шайбой Соответствие НТД ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ Р ИСО 4016-2013, ГОСТ Р ИСО 8765-2013, ГОСТ ISO 898-1-2014, ГОСТ ISO 40322014, ГОСТ ISO 4033-2014, ГОСТ ISO 4034-2014, ГОСТ ISO 86732014, ГОСТ ISO 8674-2014, ГОСТ ISO 898-2-2015 Материал изготовления болта сталь Покрытие болта цинковое Гайка и шайба в комплекте Материал изготовления гайки сталь Покрытие гайки цинковое Класс прочности болта выше 4.6 не выше 10.9 Резьба болта с крупным шагом или с мелким шагом Класс точности болта А или С Класс прочности гайки не менее 5 не более 12 Резьба гайки М10 или М10х1 или М10х1,25 Класс точности гайки А или С Гайка нормальная или высокая Номинальная высота головки болта 6,4 мм

Краска воднодисперсионная Соответствие НТД ГОСТ 28196-89, ГОСТ 9980.4-2002 Массовая доля нелетучих веществ краски не менее 52 не более 56 % Краска на основе сополимерной акрилатной дисперсии или стиролбутадиенового латекса Краска на основе стиролбутадиен ового латекса с применением двуокиси титана или с применением литопона

Электрод сварочный Соответствие НТД ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 Временное сопротивление разрыву наплавленного металла не менее 42 кгс / мм2 Относительное удлинение наплавленного металла не менее 18 % Ударная вязкость наплавленного металла не менее 8 кгс•м / см2 Номинальный диаметр более 3 мм не более 5 мм Электрод для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс / мм2

Канифоль Соответствие НТД ГОСТ 19113-84 Кислотное число 168 мг КОН на 1 г продукта Сорт канифоли 1 Медовый пористый осадок отсутствует Внешний вид канифоли прозрачная

Пена монтажная Соответствие НТД ГОСТ 30247.094 Полное время застывания пены не более 1 час Прочность на разрыв более 100 кПа Прочность на сдвиг не менее 80 кПа Пена полиуретановая Рабочая температураменее -32 не менее 90 оС****ИНТЕГРАЛ**** Область применения для заполнения швов в помещениях с повышенными требованиями к огнестойкости

Самоанкерующийся распорный болт Соответствие НТД ГОСТ 28778-90, ГОСТ 6958-78, ГОСТ 503-81 Заклинивающий элемент в виде спирали, навитой из ленты Болт покрыт цинковым хроматированием или покрыт кадмиевым хроматированием Класс точности шайбы А или С Длина болта не менее 100 мм не более 110 мм Номинальный диаметр резьбы болта более 8 мм менее 16 мм Диаметр головки болта не менее 13 мм не более 15 мм Высота головки болта не более 5 мм Длина резьбы болта не менее 45 мм не более 50 мм Внутренний диаметр заклинивающего элемента не менее 10,2 мм не более 12,2 мм Наружный диаметр заклинивающего элемента не менее 13,8 мм не более 15,8 мм Длина заклинивающего элемента не менее 70 мм не более 75 мм Ширина ленты заклинивающего элемента не менее 12 мм не более 14 мм Толщина ленты заклинивающего элемента 0,8 мм Толщина шайбы не менее 2,5 мм не более 3 мм Диаметр шайбы не менее 30 ммне более 37 мм

Труба стальная Соответствие НТД ГОСТ 3262-75, ГОСТ 1050-2013 Выдерживаемое гидравлическое давление трубы 2,4 или 3,1 или 4,9 МПа Плотность стали 7,85 г / см3 Предел текучести не менее 200 Н / мм2 Временное сопротивление не менее 320 Н / мм2 Серия трубы легкая или обыкновенная или усиленнная Точность изготовления трубы обычная или повышенная Наружный диаметр не менее 33,5 мм не более 48 мм Толщина стенки не менее 2,8 мм не более 4 мм Длина резьбы до сбега не более 15 мм Допустимая кривизна трубы на 1 м не более 1,5 мм Предельное отклонение наружного диаметра не менее -0,5 мм не более 0,4 мм****ИНТЕГРАЛ**** Предельное отклонение по толщине стенки в сторону уменьшения не менее -15 % Допускаемое на резьбе уменьшениеполезной длины резьбы (без сбега) не более 15 % Резьба на трубе наличие Трещины, плены, вздутия и закаты на поверхности трубы отсутствуют Рванины и заусенцы на резьбе отсутствуют

Бетонная смесь Соответствие НТД ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 314242010, ГОСТ 10178-85, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 7473-2010 Показатель удобоукладываемости смеси в зависимости от осадки конуса не менее 1 не более 15 см ****ИНТЕГРАЛ**** Марка смеси по осадке конуса П2 или П1 или П3 Средняя плотность бетона более 2000 кг / м3 Класс прочности бетона на сжатие выше В12,5 Наибольшая крупность заполнителя смеси менее 40 мм Допустимое отклонение показателя удобоукладываемости смеси в зависимости от осадки конуса не менее -2 см не более 2 см Расслаиваемость смеси по водоотделению менее 0,2 % Расслаиваемость смеси по раствороотделению менее 3 % Допустимое отклонение средней плотности бетона не менее -15 кг / м3 не более 15 кг / м3 ****ИНТЕГРАЛ****

Гипсовое вяжущее Соответствие НТД ГОСТ 125-79, ГОСТ 4013-82 Срок начала схватывания не менее 6 мин Срок конца схватывания не более 30 мин Объемное расширение не более 0,2 % Бетонная смесь для бетона на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях или для бетона на цементном вяжущем и плотном мелком заполнителе Вяжущее смеси портландцемент с минеральными добавками или портландцемент без минеральных добавок Крупный заполнитель смеси щебень из плотных горных пород или гравий из плотных горных пород или щебень из отсевов дробления плотных горных пород Мелкий заполнитель смеси природный песок или песок из отсевов дробления горных пород

Известь строительная Соответствие НТД ГОСТ 9179-77 Время гашения извести менее 30 мин Известь без добавок или с добавками Содержание непогасившихся зерен не более 10 % по массе Содержание гидратной воды менее 1,5 % Известь получена гашением кальциевой или доломитовой извести Известь в зависимости от условий твердения воздушная Известь по фракционному составу комовая или порошкообразная Сорт извести первый Известь негашеная или гашеная Известь по содержанию оксидов Кальция кальциевая или доломитовая Известь по скорости гашения среднегасящаяся или быстрогасящаяся или медленногасящаяся

Провод неизолированный Соответствие НТД ГОСТ 839-80 Разрывное усилие провода более 1661 Н Материал изготовления провода медная проволока или алюминиевая проволока Межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости или без заполнения Число проволок в проводе не менее 1 не более 7 Число повивов в проводе 1 Номинальное сечение провода менее 16 мм2 Номинальный диаметр проволок в проводе не более 3,57 мм Заполнение провода смазкой быть произведено без пропусков В проводе не имеется перехлестывания, выпирания, разрывов и надломов отдельных проволок Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С не более 4,6 Ом

Провод Соответствие НТД ГОСТ 7399-97 Жилы в проводе медные или медные луженые На изолированные жилы провода наложена оболочка заполняющая промежутки между жилами или наложена оболочка с экструдированым заполнением промежутков между жилами Заполнение провода выполнено из вспененного поливинилхлоридног о пластиката или наполненного поливинилхлоридног о пластиката Провод с резиновой изоляцией, с усиленной оболочкой из маслостойкой резины, на напряжение до 450 В для систем 450\750 В или с резиновой изоляцией, с резиновой оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380\660 В Количество жил в проводе 1 или 2 или 3 шт Провод со скрученными жилами Номинальное сечение жил в проводе не менее 1,5 мм2 менее 4 мм2 Номинальная толщина изоляции не менее 0,8 мм Номинальная толщина оболочки не менее 1 Минимальное значение толщины изоляции провода меньше номинального значения не более 0,19 мм Минимальное значение толщины оболочки провода меньше номинального значения не более 0,31 мм

Гильза кабельная Соответствие НТД ГОСТ 23469.3-79 Способ закрепления гильзы опрессовка Номинальный наружный диаметр гильзы менее 6 мм Номинальный внутренний диаметр гильзы менее 4 мм Длина гильзы 20±0,26 мм Минимальное номинальное сечение проводов и кабелей, для которых предназначена гильза не менее 1 мм2 не более 4 мм2 Максимальное номинальное сечение проводов и кабелей, для которых предназначена гильза не менее 2 мм2 не более 6 мм2 Гильза предназначена для соединения проводов и кабелей на напряжение до 10 кВ

Выключатель автоматический Соответствие НТД ГОСТ Р 503452010 Выводы для внешних проводников обеспечивают такое присоединение проводников, чтобы постоянно поддерживалось необходимое контактное давление Выводы имеют такую конструкцию, чтобы зажимать проводник без чрезмерных повреждений Выводы имеют конструкцию, чтобы надежно зажимать проводник между металлическими поверхностями Выводы легкодоступные для присоединения проводников в предполагаемых условиях эксплуатации Выводы имеют необходимую механическую прочность Выводы спроектированы и изготовлены, чтобы исключалось неправильное введение проводников Выводы позволяют присоединение проводников без специальной подготовки Соединения выключателя, как электрические, так и механические выдерживают механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации Подвижные контакты всех полюсов соединены механически таким образом, что все полюса включают и отключают ток практически одновременно Число полюсов 2 или 3 шт Выключатель с 2 или с 1 или с 3 полюсами, оснащенными максимальным расцепителем тока Выключатель имеет механизм свободного расцепления По способу присоединения внешних проводников выключатель типа, электрическое присоединение которого связано с механическими креплениями Сеть питания выключателя трехфазная Степень защиты не ниже IP20 Полюс выключателя, не являющийся защищенным не оснащен максимальным расцепителем тока, но в остальном способен функционирует так же, как защищенный полюс Номинальные поперечные сечения присоединяемых проводников не более 1,5 мм2, не менее 2,5 мм2****ИНТЕГРАЛ**** Выключатель по способу монтажа панельно-щитового типа Выводы для прижимания медных проводников под изогнутой пластиной винтами или для прижимания медных проводников под изогнутой пластиной гайками или для прижимания медных проводников под гайкой или для прижимания медных проводников под винтом или для присоединения и последующего отсоединения медных проводников с помощью пружин Выводы рассчитаны на зажим однопроволочных и многопроволочны х проводников или рассчитаны на зажим однопроволочных проводников Значение номинального тока выключателя более 8 А менее 20 А Значение номинальной наибольшей отключающей способности более 3000 А Значение номинального напряжения выключателя 230 или 400 [240] В Значение тока, вызывающее автоматическое срабатывание выключателя без преднамеренной выдержки времени свыше 5 номинального значения тока до 10 номинального значения тока включительно

Блок питания Соответствие НТД ГОСТ Р 53325-2012 Защита от перегрузки и короткого замыкания по выходу наличие Защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда Наличие Время готовности блока к работе после подключения к любому из источников энергоснабжения не более 60 с Блок сохраняет работоспособность при и после воздействия синусоидальной вибрации Максимальная температура эксплуатации блока ниже 50 оС Минимальная температура эксплуатации блока выше -15 оС Максимальная рабочая влажность воздуха при температуре 40 °С ниже 95 % Количество подключаемых аккумуляторны х батарей не более 2 шт Блок со встроенным термопредохрани телем Схема подключения аккумуляторной(ых) батареи(й) в блоке буферная Тип используемой в блоке аккумуляторной батареи свинцовокислотный Ширина более 250 мм Высота более 200 мм Глубина менее 100 мм Масса без аккумуляторной( ых) батареи(й) менее 3 кг Индикация наличия сетевого и выходного напряжений на Блоке наличие Напряжение питания блока не менее 220 В Выходное напряжение блока менее 15 В Емкость одной подключаемой аккумуляторной батареи менее 10 А•ч Максимальный выходной ток блока не более 5 А Номинальный выходной ток блока не менее 2 А Мощность блока менее 55 Вт Напряжение отключения нагрузки при разряде аккумуляторной(ых) батареи(й) более 10 В Максимальное изменение выходного напряжения блока в сторону увеличения менее 2 В Максимальное изменение выходного напряжения блока при питании от сети в сторону уменьшения более -2 В Емкость подключаемых к блоку батарей менее 15 А•ч

Труба гофрированная для Электропроводки Соответствие НТД ГОСТ 14254-2015, ГОСТ Р 53313-2009 Материал изготовления гофрированной трубы не распространяет горение и исключает возгорание от короткого замыкания и распространения пламени по трубе и кабелю В соответствии с требованиями пожарной безопасности изделие обладает теплостойкостью, стойкостью к зажиганию нагретой проволоки, стойкостью к воздействию открытого пламени, стойкостью к распространению горения при одиночной и групповой прокладке Минимальная прочность на 5 см трубы при температуре 20 °С не менее 350 Н Труба гофрированная выполнена из композиции на основе поливинилхлор ида, химически стойкой к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам и растворителям Температура воздуха, выдерживаемая изделием в условиях эксплуатации при отсутствии механических воздействий, не выше -25 оС, не ниже 60 оС ****ИНТЕГРАЛ**** Классификация гофрированной трубы по прочности легкая или тяжелая Степень защиты IP от воздействия окружающей среды 67 Номинальный наружный диаметр 16 или 25 или 20 мм Внутренний диаметр трубы не менее 10,3 мм не более 18,7 мм Минимальный радиус изгиба трубы под углом 360° не более 75 мм В соответствии с областью применения гофрированная труба подходит для прокладки слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В, прокладки компьютерных, телевизионных, телефонных и сетей коммуникаций, использования в огнестойких кабельных линиях, а также для дополнительной механической защиты Диэлектрическая прочность при воздействии переменного тока частотой 50 Гц в течение 15 минут не менее 2000 В Сопротивление изоляции при воздействии тока напряжением 500 В в течение 1 минуты не менее 100 Мом

Клей однокомпонентный Опасность развития грибковых культур и плесени отсутствует Плотность 600 кг / м3 Опасность выделения токсичных веществ при эксплуатации отсутствует Способ склеивания холодный Основа полимеры Массовая доля сухого остатка 25 % Максимальная температура эксплуатации после полного схватывания 75 °С Минимальная температура эксплуатации после полного схватывания -50 оС Растворитель основы этиловый эфир уксусной кислоты с нефтяным растворителем

Тальк молотый Максимально допустимое содержание зерен с размером фракции от 0,09 мм 0,1 % Содержание воды в составе талька 4,8 %

Крепежный дюбель Дюбель из полипропилена Дюбель со стопорными усами и шипами Дюбель с бортиком для предотвращения проваливания Дюбель распорный Длина дюбеля 70 мм Дюбель с шурупом диаметром 10 мм Количество распорных зон дюбеля 4

Краска воднодисперсионная Морозостойкость краски 15 циклов Степень перетира краски 35 мкм Время высыхания краски до степени 3 при температуре (20±2)°С 1 ч pH краски 8,6 Краска пожаровзрывобезопасна Изменение коэффициента диффузионного отражения краски на основе сополимерной акрилатной дисперсии 1 % Внешний вид пленки после высыхания ровная однородная матовая поверхность Краска на основе сополимерной акрилатной дисперсии нерельефная

Лента липкая Разрывная нагрузка вдоль основы 80 Н / см Вид ленты липкая лента из эскапоновой стеклоткани на поликасиновом компаунде Тип ленты электроизоляционная Номинальная толщина 0,14 мм Ширина ленты 20 мм Масса 1 м2 136 г

Бирка маркировочная Материал изготовления полипропилен Температура эксплуатации нижняя граница -55 оС , верхняя граница 95оС , Количество маркировочных сторон 2 Монтаж вертикальный и горизонтальный Длина бирки 10 см Ширина бирки 28 мм Толщина бирки 1 мм Размер отверстия 2х5 мм Маркировка лицевой стороны наклейками и специальным фломастером Маркировка оборотной стороны специальным фломастером Назначение предназначена для маркировки проводов и кабельных линий

Втулка защитная Условный проход втулки 15 мм Длина втулки 10мм Внешний диаметр втулки 28 мм Внутренний диаметр втулки 15 мм Внешний диаметр входа втулки 18 мм Толщина стенки входа втулки 6,5 мм

Перемычка гибкая Минимальная сила выдергивания каната из наконечников перемычек 45 Н Сечение каната 48 мм2 Длина перемычки 300 мм Масса 0,21 кг

Прессшпан Плотность прессшпана 1 г / см3 Максимальная влажность 10 % Предел прочности при растяжении в продольном направлении 79 Н / мм2 Предел прочности при растяжении в поперечном направлении 28 Н / мм2 Предел прочности при растяжении в продольном направлении после изгиба 52 Н / мм2 Материал изготовления основы прессшпана сульфатная целлюлоза небеленого типа Максимальная рабочая температура 85 оС Внешний вид прессшпана плотный гладкий материал, имеющий ореховый цвет Форма прессшпана листовая

Батарея аккумуляторная Материал изготовления положительной пластины диоксид свинца Материал изготовления отрицательной пластины свинец Материал изготовления корпуса акрилонитрилбутадиенстирол Материал изготовления крышки акрилонитрилбутадиенстирол Материал изготовления клапана каучук Материал изготовления клемм медь Электролит серная кислота Количество аккумуляторов в Батарее 2 Минимальная рабочая температура при разряде -15 оС Максимальная рабочая температура при заряде 50 оС Минимальная рабочая температура при заряде -10 оС Максимальная рабочая температура при разряде 50 оС Длина 150 мм Высота с клеммами 100 мм Ширина 70 мм Номинальное напряжение аккумуляторной батареи 12 В Саморазряд в месяц при 25 градусах Цельсия 0,042 А•ч Максимальная сила зарядного тока 5 А Номинальная емкость аккумуляторной батареи 7 А•ч Емкость одного аккумулятора 7 А•ч Номинальное напряжение одного аккумулятора 6 В Тип соединения аккумуляторов в батарею последовательный

Извещатель пожарный Дальность связи с приёмноконтрольным устройством 100 м Рабочая частота нижняя граница 400 МГц , верхняя граница 900 МГц , Максимальная мощность излучения 15 мВт Рабочая температура нижняя граница -25 оС , верхняя граница 55 оС , Количество элементов питания 4 шт Количество рабочих частотных каналов 5 шт Антенна встроенная Связь двунаправленная Высота 150 мм Ширина 144 мм Глубина 44 мм Индикация наличие Напряжение питания 5 В

Кабель огнестойкий Минимальный радиус изгиба кабеля 9,5 наружных размеров кабеля Жила кабеля однопроволочная медная Изоляция жил кабеля выполнена из огнестойкой кремнийорганической резины Оболочка кабеля из поливинилхлорид ного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Экран кабеля из алюмолавсановой ленты Контактный проводник кабеля из медной луженой проволоки Кабель стойкий к воздействию температуры окружающей среды нижняя граница -40 оС , верхняя граница 75 оС , Скрутка изолированных жил в паре имеет правое направление Изоляция плотно прилегает к токопроводящей жиле, но легко отделяется Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий, безгалогенный, в однопарном исполнении, с экраном и с контактным проводником, предназначенный для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты с номинальным напряжением 299 В Номинальное сечение жилы кабеля 1 мм2 Наружный диаметр кабеля 6,5 мм На оболочке кабеля не имеется пузырей, трещин, видимых без применения увеличительных приборов